Вакуумный процесс получения

пластинчатой структуры водного льда

А.А. Хегази, С.В. Спритнюк

Научный руководитель: д. т. н., проф.  Маринюк Б. Т.

г. Москва, Московский государственный университет инженерной экологии (МГУИЭ)

На сегодняшний день водный лёд находит широкое применение в разных отраслях промышленности, главным образом, в пищевой, в производстве химических продуктов, в медицине, что связано, прежде всего, с его высокой хладоемкостью и совершенными теплофизическими свойствами воды как хладагента. Получение ледяной воды возможно в вакуумном процессе. Принцип действия вакуумно-испарительной холодильной машины изложен в [1]. В данной работе лёд генерируется в испарителе вакуумной холодильной установки, в которой вода является одновременно и хладагентом, и хладоносителем.

В сообщении предложено аналитическое решение задачи динамики образования слоя водного льда в условиях вакуумирования герметичной полости с учётом потери его массы.

На основе опытных данных получено приближенное эмпирическое уравнение для оценки толщины водного слоя льда, получаемого в процессе вакуумирования полости испарителя. Максимальная погрешность оценивается в переделах ±5.5%.

при

В представленном уравнении: δ – толщина слоя льда, м; τ – время ведения процесса, сек; S* –  удельная эффективная скорость откачки, м3/(м2·сек).

На рисунке 1. представлено сравнение зависимости толщины образованного слоя водного льда от времени в условиях динамического вакуумирования с удельной эффективной скорости откачки S*=0.621 м3/м2·сек.

Как видно из рисунка, степень совпадения опытных данных по росту толщины слоя льда во времени и результатов расчетов на основе аналитической и эмпирической моделей является вполне удовлетворительной.

На рисунке 2 представлена зависимость экспериментальных данных по удельным затратам потребляемой энергии на насосно-конденсаторном агрегате с эффективной скоростью откачки 43.3 л/сек от тольщины льда.

Из графика рисунки видно, что чем меньше толщина слой льда, тем меньше удельное энергопотребление в вакуумно-холодильной установке. При толщине слоя льда 6 мм, удельное энергопотребление составлят 0,0933 кВт·ч/кг, а при толщине слоя льда 24 мм этот показатель составляет 0,193 кВт·ч/кг. Отсюда, для получения одного кг льда с толщиной 6 мм расход энергии снижается в 2 раза по сравнению с толщиной равной 24 мм.

Вакуумная установка для получения хладоёмкой массы водного льда и воды методом создания водоледяной композиции из чередующихся слоев льда и воды с последующим смыканием ледяных пластин отличается простотой конструкции и обслуживания. В ней используется доступный, дешевый и безопасный хладагент - вода, что обеспечивает снижение эксплуатационных расходов.

| Рис. 1 Зависимость толщины водного слоя льда δ от времени τ | Рис .2 График зависимости расхода энергии на единицу массы льда от толщины слоя льда |
| --- | --- |

Список литературы:

1. Маринюк Б.Т. Теплообменные аппараты THT , конструктивные схемы и расчет. – М.: Энергоатомиздат. – 2009. – 196 с.

2. Босин, И.Н. Охлаждение молока на комплексах и фермах / И.Н. Босин. - М.: Колос, 1993. -    46 с., ил.

подписи 					       подпись

авторов:  			                   научный руководитель: д. т. н., проф.

аспирант: А.А. Хегази 				                 Маринюк Б. Т.

студент: С.В. Спритнюк

группа: Т-52

# Text boxes

экспериментальные

аналитические